ООО «Средне-Волжская Промышленная Компания»

КРАН ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ

г/п 0,5; 1,0; 2,0; 3,2; 5,0 т.

ГОСТ 34589-2019, ТУ 3159-016-12573741-2012                                   Заказ №                .

|  | Краны подвесные ручные однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -60˚С до +45˚С. Изготавливаются в общепромышленном, взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении, для умеренного, холодного и тропического климата (У, ХЛ, УХЛ, Т). Продукция сертифицирована. Тяговое усилие механизма передвижения крана — 100 Н, 120 Н, 150 Н, 190 Н для г/п 0,5 т и 1,0 т; 2,0 т; 3,2 т; 5,0 т соответственно. Краны взрывобезопасного исполнения изготавливаются в соответствии с ТР ТС 012/2011. |
| --- | --- |

Техническая  характеристика                                              Решение №

| Г/п, т | Полная длина L, м | Пролет Lпр, м | Длина консолей Lk, м | База крана А, мм | Ширина крана В, мм | Расстояние до оси тягового колеса С, мм | Н, мм | h, мм | l, мм | Подкра- новый путь ГОСТ 8239 номер балки | Подкра- новый путь ГОСТ 19425 номер балки | Нагрузка на путь от колеса, кН | Масса крана с талью, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  | не более |
| 0,5 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 850 | 1095 | 1950 | 640 | 270 | 140 | 18 20 22 24 27 | 18М 24М 30М 36М | 1,272-1,283 | 212-223 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,298-1,309 | 238-249 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  | 660 | 290 |  |  |  | 1,305-1,315 | 258-270 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  |  |  | 4950 | 700 | 330 |  |  |  | 1,363-1,376 | 412-435 |
|  | 8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,501-1,511-1,525 | 474-497-520 |
|  | 10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 |  |  |  | 760 | 390 |  |  |  | 1,641-1,668-1,692 | 680-710-740 |
| 1,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 |  |  | 1950 | 674 | 270 |  |  |  | 1,272-1,283 | 212-223 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,298-1,309 | 238-249 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  | 694 | 290 |  |  |  | 1,305-1,315 | 258-270 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  |  |  | 4950 | 734 | 330 |  |  |  | 1,363-1,376 | 412-435 |
|  | 8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,501-1,511-1,525 | 474-497-520 |
|  | 10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 |  |  |  | 794 | 390 |  |  |  | 1,641-1,668-1,692 | 680-710-740 |
| 2,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 |  |  | 1950 | 780 | 290 | 175 |  |  | 2,343-2,358 | 234-247 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  | 820 | 330 |  |  |  | 2,381-2,393 | 346-369 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,415-2,498 | 359-382 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  |  |  | 4950 |  |  |  |  |  | 2,544-2,57 | 425-448 |
|  | 8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 |  |  |  | 880 | 390 |  |  |  | 2,701-2,738-2,761 | 583-613-643 |
|  | 10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 |  |  |  | 940 | 450 |  |  |  | 2,828-2,864-2,893 | 772-806-841 |
| 3,2 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 |  |  | 1950 | 930 | 330 | 200 |  |  | 3,733-3,759 | 314-337 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,787-3,813 | 364-387 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  | 990 | 390 |  |  |  | 3,882-3,924 | 438-468 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  |  |  | 4950 |  |  |  |  |  | 3,955-3,989 | 522-552 |
|  | 8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 |  |  |  | 1050 | 450 |  |  |  | 4,146-4,171-4,195 | 664-698-733 |
|  | 10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 |  |  |  | 1060 | 460 |  |  |  | 4,24-4,272-4,309 | 842-877-912 |
| 5,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1050 | 1390 | 1950 | 1115 | 435 | 240 | 22 24 27 30 36 | 24М 30М 36М 45М | 5,88-5,91 | 534-560 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,94-5,96 | 589-611 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96-5,98 | 604-626 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  |  |  | 4950 | 1175 | 495 |  |  |  | 6,12-6,16 | 761-796 |
|  | 8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 |  |  |  | 1265 | 585 |  |  |  | 6,39-6,44-6,49 | 1013-1059-1106 |
|  | 10,2-10,8 | 9,0 | 0,6-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,57-6,62 | 1181-1227 |

По заказу возможно изготовление кранов с нестандартным пролетом, консолями и расстоянием до оси тягового колеса.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

| Грузоподъёмность, т |  | Количество кранов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lпр, м |  | Температура окружающей среды, °С |  |
| Полная длина крана, L, м |  | Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ, Т |
| Высота подъема, м |  | Категория размещения | 1; 2; 3; 4 |
| Расстояние от оси подкранового пути до оси тягового колеса С, мм |  |
| ЛКП | грунт-эмаль "Primalkyd ZP 488 LT" | RAL ЛКП | 2004 |
| Исполнение крана | общепромышленное | взрывобезопасное | пожаробезопасное |
| Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности |  |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ-7 | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - IIа |
| Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 3160.10-1-2022 | 1; 2 |
| Уровень взрывозащиты по ГОСТ 32407-2013 | Gb Mb |
| Температурный класс взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3, T4 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Сейсмическая устойчивость при воздействии землетрясений по шкале MSK64 / высотная отметка установки крана | 6, 7, 8, 9 баллов | 10, 20, 30, м |
| Наименование предприятия-заказчика. Подпись, ФИО, должность заказчика, печать, тел/факс для оперативной связи. |  |

433400, Ульяновская обл., мунгиципальный район Чердаклинский район, г.п. Чердаклинское,  р.п. Чердаклы,  ул. Станционная, 2Б

тел.: (84231) 2-41-25 , 2-43-13, 2-42-41   http://svpk-ul.ru  E-mail: svpktd@yandex.ru