ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Краны консольные стационарные поворотные ручные г/п от 0,25 до 3,2 т

настенные с ручным поворотом консоли тип ККР-1

Угол поворота стрелы до 180°

Верхнее расположение консоли

Нижнее расположение консоли

*размер определяется типом тали, габаритный чертёж и технические характеристики тали предоставляются заказчиком или согласовываются с поставщиком крана

**рисунок не определяет конструкцию крана

***размеры крепления на стену (колонну) согласовываются с заказчиком

ВНИМАНИЕ! Краны не предназначены для эксплуатации в помещениях с парами кислот и щелочей, концентрации которых вызывают разрушение электрической изоляции, для транспортирования расплавленного металла, ядовитых веществ

ВНИМАНИЕ! Опросный лист и габаритный чертёж Заверить печатью заказчика.

| Наименование параметра | Значение параметра | Параметр заказчика |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 0,25–3,2 |  |
| Вылет консоли рабочий, м |  |
| наименьший Rmin | от 0,7 |  |
| наибольший Rmax | до 5,0 (более по спецзаказу) |  |
| Расстояние от оси вращения до конца консоли, L м | до 6,0 |  |
| Высота подъема, Н м | до 5,0 (более по спецзаказу) |  |
| Высота от пола до ручки тяговой цепи, h1 м | 1,2…1,5 |  |
| Габаритная высота крана, Н1 м | - |  |
| Угол поворота консоли, α ° | до 180 |  |
| Скорость поворота консоли, мин-¹ | ручная |
| Расположение консоли | верхнее нижнее |  |
| Режим работы по ГОСТ 34017-2016 ИСО 4301-1-86 | A1; A2; А3; А4 |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У(УХЛ)1; У(УХЛ)2; У(УХЛ)3; У(УХЛ)4, другое |  |
| Температурный режим по ГОСТ 15150, °С | -20+40; -40+40; -60+40 |  |
| Цвет крана | 1. "Пентал-Амор" RAL2004 (оранж.) 2. "Пентал-Амор" RAL1021 (жёлтый) 3. "Пентал-Амор" RAL5015 (синий) другой |  |
| Схема покрытия | стандартная спец. покрытие (расписать) |  |
| Сигнальная окраска | стандартная специальная (расписать) |  |
| Иполнение крана | общепромышленное, взрывобезопасное, пожаробезопасное |  |
| Марка и тип тали |  |
| Заполняется при комплектации крана электроталью |
| Марка и тип тали |  |
| Цепь питания, напряжение и число фаз | 380В, 50Гц, трехфазный |  |
| Цепь управления, В | 24; 36; 42(48); 220; 380 |  |
| Ввод питания, через | рубильник; автомат; другое |  |
| Способ токоподвода | кабельный |  |
| Способ управления | с пола от пульта |  |
| Количество кранов, шт |  |
| Доставка | самовывоз, автотранспорт, ж/д транспорт |  |

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Полное наименование организации: ___________________________________ Должность:___________________________ Ф.И.О.: ____________________________ Тел/факс __________________________ м.п. Подпись:_______________________ | Согласовано: ООО «СВПК»: Должность: ___________________________ Ф.И.О.: ______________________________ Дата «____»_____________________20____г. Тел/факс _______________________ м.п. Подпись:_______________________ |
| --- | --- |